## Slide 1
Changer une pile de Microcompt sur support

## Slide 2
2
Couper l’alimentation du Microcompt pour l’ouvrir.
Déplomber et démonter la Carte AFSEC+ en face avant

## Slide 3
Si le Micrompt est de type « eMicrompt », il est nécessaire de démonter la carte « eCom » en retirant les 4 vis suivante

## Slide 4
Passer le switch BAT sur « Off ».
Si la carte est équipée d’un switch « Super Capa » s’assurer que celui-ci est bien positionné sur « On ».
Retirer la batterie, puis mettre la nouvelle en respectant les polarités

## Slide 5
  Une fois la pile changée:
  Repasser le switch BAT sur « On »
  Remonter la carte AFSEC+ (remonter la carte (eCom si celle-ci est présente)
  Replomber
  Rebrancher les 2 nappes
  Mettre une étiquette avec la date du jour sur la taule de l’AFSEC+
  Fermer le coffret
  Remettre sous tension

## Slide 6
Pour tout complément d’information
After.sales@alma-alma.fr